## Slide 1: Introducción

## Slide 2: Qué es una impresora 3D?

## Slide 3: Qué es una impresora 3D?
Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador

## Slide 4: Qué se puede imprimir?

## Slide 5: Algunos ejemplos

## Slide 6: Prototipo mendocino

## Slide 7: Otras impresiones

## Slide 8: Tipos de impresoras

## Slide 9: Cartesianas
Cartesiana XZ (estilo prusa)
Cartesiana XY
Cartesiana XYZ
Ender 3 V2
Ender 5 plus

## Slide 10: Movimiento de cartesianas
Cartesiana XZ
Cartesiana XY
Cartesiana XYZ

## Slide 11: Ventajas y Desventajas de Cartesianas
 | xz | xy
Diseño | Ligero | Pesado, alta estabilidad
Facilidad de armado | Fácil | Complejo
Electrónica | Fácil | +cables
Cantidad de partes (relativo) | Pocas | Muchas
Rapidez de impresión | Media | Rápida
Volumen grande de impresión (mayor 30x30) | No recomendable (mucha inercia) | Posible
Calidad | Media | Alta
Mantenimiento | Fácil | Medio
Precio | Barato | Caro
Extrusor directo | no recomendable (2 pap en eje Z) | Recomendable

## Slide 12: COREXY
Cuál es la diferencia con cartesiana XY?
Por qué está más fachera?
Los dos motores se esfuerzan por igual… no es lo mismo que un motor mueva solo el extrusor y el otro el extrusor + varillas y carros a que sean esos movimientos combinados.

## Slide 13: DELTA
 | Delta
Diseño | Pesado
Facilidad de armado | Complejo
Electrónica | Difícil
Cantidad de partes (relativo) | Bastantes
Rapidez de impresión | Alta
Volumen grande de impresión (mayor 30x30) | No
Calidad | Alta
Mantenimiento | Muy difícil
Precio | Medio
Extrusor directo | No recomendable

## Slide 14: Resina

## Slide 15: SLA vs DLP vs LCD

## Slide 16: SLA vs DLP

## Slide 17: Otras impresoras
Polar
SCARA
Eje Z infinito (CR-30 Creality)
Lapiz 3D
Estrusor directo multiple (Prusa XL)

## Slide 18: Filamentos

## Slide 19: PLA (Poliácido Láctico)
Ventajas
Facilidad de impresión
No necesita cama caliente *
Muy estable
Velocidad de impresión alta
“ecológico y biodegradable”, fabricado con materia orgánica (maíz, trigo…)*
Reciclable
Barato
Fácil de conseguir
Gran variedad de marcas
Desventajas
Desventajas:
Poca resistencia térmica (endeble a 60ºC)
Más frágil que otros
Sensible a la humedad

## Slide 20: PETG (Tereftalato de Polietileno Glicol)
Ventajas
Durabilidad y Resistencia
Buena adhesión entre capas
Tolerante a la torsión
Difícil que se produzca Warping *
Inoloro
Fácil de imprimir
Buena resistencia a impactos
Buena estabilidad térmica
Barato
Fácil de conseguir
Gran variedad de marcas
Contacto con alimentos
Desventajas
Se ablanda a partir de los 80ºC
Más denso => suelta más hilos
Baja ventilación de capa

## Slide 21: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Ventajas
Estable a altas temperaturas (80ºC - 90ºC)
Conserva tenacidad a temperaturas extremas (-40ºC *- 90ºC)
Alta capacidad de mecanizado (lijar, perforar, etc.)
Resistente a ataques químicos
Muy resistente a impactos
Desventajas
Tener experiencia en impresión 3D
Dificultad de impresión
Contracción de capas mas rapida
Fácil que se produzca Warping

## Slide 22: NYLON
Ventajas
Calidad de impresión con acabado suave
Buena adherencia entre capas
Muy resistente
Coeficiente de fricción bajo => se puede usar para engranajes
Desventajas
Absorbe humedad con facilidad
Deformaciones frente a cambios bruscos de temperatura durante impresion

## Slide 23: HIPS (Poliestireno de alto impacto)
Ventajas
Resistencia elevada
Reciclable
No necesita cama caliente
Resistente a ácidos y bases
Alta capacidad de mecanizado
Dificultad de generar Warping y grietas entre capas
No desprende gases tóxicos
Resistente al agua
Buen aislante térmico
Uso con alimentos
Soluble limelo
Desventajas
No adecuado para la intemperie
Se deforma a partir de los 80ºC

## Slide 24: Flexible o TPU(Elastómero termoplástico o TPE)
Ventajas
Amortigua muy bien los impactos
Buena resistencia a la fatiga
Capacidad de estiramiento y recuperación
Reciclable
Material suave
Desventajas
Sensible a agentes químico y calor
Pérdida de elasticidad si se imprime a temperaturas elevadas
pierden la capacidad elástica con el paso del tiempo
Velocidad de impresión muy lenta
Más difícil de imprimir con extrusión Bowden

## Slide 25: Otros filamentos
PLA con madera, ART Due (bicolor), glow (brilla en la oscuridad), Glam (con particulas),etc
Polipropileno
Fibra de Carbono
PET
PLA con Biolimer (facilita impresion)
PLAMAX (mejora prop.)
PLA 3Di (Capacidad de hacer Tratamiento termico para mejorar propiedades)
PC
PLA Helios (reacciona con luz UV)
PVOH (soluble en agua)

## Slide 26: Algunos datos
Filamento | Temp. extrusión [ºC] | Temp. Cama C. [ºC] | Facilidad | Velocidad de imp. | Fan de capa | Precio 05/09/2022 [1Kg]
PLA | 190 - 220 | 0 / 40 - 50 | Muy fácil | Rápida | Si, alto | Barato
PETG | 220-250 | 70 | Fácil | Media | Si, bajo | Barato
ABS | 210 - 250 | 60 - 90 | Difícil | Media | No | Medio
FLEX | 210-230 | 30 - 40 | Difícil (Bowden) | Baja (10 - 20 mm/s) | No | Medio

## Slide 27: Aplicaciones
PLA
PETG
ABS
FLEX