## Slide 1: Hardware Parte 1

## Slide 2: Que partes de la electrónica de una impresora reconocés?

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Extrusor
Se encarga de depositar el material de impresión, como plástico fundido, para crear el objeto deseado capa por capa

## Slide 5: Métodos de extrusión
Bowden
Directo
Cuáles son los pros y contras que se les ocurren?

## Slide 6: Métodos de extrusión
Bowden
Directo
Tubo de teflón (otra pieza a la que darle mantenimiento)
No óptimo para filament flexible
Más propenso a errores
+ complicado para cambiar filamento
- peso en el carro => + velocidad
Permite tener motores con menor torque y la estructura se simplifica => + barato
+ pesados => - velocidad
Mayor torque en motores y estructura de imp. + compleja => + caros
Facilita mucho la impresion con filamento flexible
Cambio facil de filamento
Mejor calidad de impresion

## Slide 7: Extrusores más comunes

## Slide 8: MK8
Velocidad máxima recomendada: 50 m/s
Relación de transmision: 1/1
No tiene doble engranaje
Motor PAP: Normal Nema 17; 1,7A; 0,4Nm

## Slide 9: Titan
Velocidad máxima recomendada: 80 m/s
Relacion de transmision: 3/1
No tiene doble engranaje
Motor PAP: Pancake Nema 17; 1,2A; 0,12Nm

## Slide 10: BMG
Velocidad máxima recomendada: 120 m/s
Relacion de transmision: 3/1
Si tiene doble engranaje
Motor PAP: Pancake Nema 17; 1,2A; 0,12Nm

## Slide 11: HOTEND
Es el encargado de fundir el filamento para poder realizar la pieza deseada

## Slide 12: Partes de un HOTEND
Filamento
Tubo de PTFE (Teflón)
Disipador de calor
Nozzle, boquilla o pico
Bloque calefactor
Ubicación de cartucho
Cooler o ventilador
Barrel
Ubicación de termistor
Zona fría
Zona caliente

## Slide 13: Otro QR

## Slide 14: Nozzle
Latón
Acero endurecido
Acero inoxidable
Punta de ruby
+ común
+ barato
Apto para alimentos
Resistente a materiales abrasivos
Temperatura uniforme
Desgaste casi nulo

## Slide 15: Diámetros
Cuáles son las ventajas de tener un nozzle con un mayor diámetro y cuáles con uno menor?
Mayor rapidez en finalizar la pieza
Mayor calidad de impresión, más resistencia de pieza y menos filamento utilizado

## Slide 16: Barrel
Con teflón
All-Metal
Menos propensos a atascos
Soporta menores temperaturas

## Slide 17: Bloque calefactor
Bloque calefactor
Barrel
Nozzle
Termistor
Cartucho
Vienen de 12V y de 24V

## Slide 18: Hotend más comunes en el mercado

## Slide 19: MK8
Diseño mas antiguo
Hasta 240ºC
Uno de los mas voluminosos

## Slide 20: LITE6
Hasta 245ºC

## Slide 21: V6
Hasta 285ºC

## Slide 22: Volcano
La temperatura máxima depende de la versión
Las boquillas suelen ser con un diámetro mayor a 0,4mm
Al ser de boquillas mas grandes, puede imprimir mas rápido que el V6
Buena opción para impresiones grandes sin tanta precision.

## Slide 23: V6 vs Lite6
V6
Lite6
Suele tener barrel All-Metal
La disipación de calor es distinta

## Slide 24: Bases de impresión
Proporcionan una superficie sobre la cual se imprime el objeto en 3D y protege a la cama caliente

## Slide 25: Tipos de bases
Vidrio
Es la opción mas recomendada
Buena adhesión de la pieza
Resistente a rayaduras
Dificil de deformar
Muy economico
A veces es difícil de despegar la pieza y mayormente hay que esperar a que la cama caliente se enfrie para despegarla
Base flexible
Muy fácil de despegar la piezas
Buena adherencia de la pieza (no tan bueno como el vidrio)
Acabado de la base rugoso
Fácil de rayar y doblar
No muy economico
Base magnética
Muy fácil de despegar la piezas
Buena adherencia de la pieza (no tan bueno como el vidrio)
Mejor estabilidad que la flexible
Acabado de la base rugoso
Fácil de rayar y doblar
No muy economico

## Slide 26: Mejoras para la adherencia
Laca para el pelo
Plasticola en barra
Cinta de papel
Adherente para cama caliente

## Slide 27: CAMA CALIENTE
Se utiliza para proporcionar una superficie caliente para que el objeto impreso se adhiera durante el proceso de impresión

## Slide 28: Clasificación Nº1: Material conformado
Rígidas
Flexibles (de silicona)

## Slide 29: Clasificación Nº2: Voltaje
12V
Suelen ser las más lentas en calentar
Alta compatibilidad con las impresoras
24V
Alta compatibilidad con las impresoras
220V
Suelen ser las que más rápido calientan
0-100ºC < 1min aprox
Se necesita un relay externo para poder controlarlo con la ramps
Las más caras
La rapidez en levanter temperature esta determinado por la potencia de la cama caliente, no del voltaje