## Slide 1: Harware parte 2

## Slide 2: Repaso

## Slide 3: Motores paso a paso (PAP)
Es un tipo de motor eléctrico que convierte señales eléctricas en movimientos precisos y controlados en pequeños incrementos

## Slide 4: Como funcionan?

## Slide 5: Motores PAP
Más usado en impresoras 3D

## Slide 6: Motores más usados
Nema 17
Nema 17 Pancake
Hay amplia variedad de estos. Las principales diferencias son:
Potencia
Velocidad
Consumo

## Slide 7: Drivers
Controlan los motores paso a paso que mueven el cabezal de impresión, la plataforma de construcción y otros componentes mediante micropasos (microsteps)

## Slide 8: Cómo hacen para generar micropasos?

## Slide 9: Cómo funcionan?
Con driver
Sin
driver

## Slide 10: Drivers más usados
A4988
Max. microsteps: 1/32
DRV8825
Max. microsteps: 1/64
TMCXXXX
Max. microsteps: 1/128
(XXXX son numeros que dependen del modelo del TMC)

## Slide 11: Funciones de cada pin del driver
Buscar Datasheet de cada driver para ver microsteps y fórmula

## Slide 12: Estuviste prestando atención? Vamos a ponerte a prueba

## Slide 13: Voltaje de referencia
Medimos el Vref
V(ref) = (I chop)*(5*R isense)
Corriente de funcionamiento del motor
Resistencia del driver

## Slide 14: A cuánto equivale la resistencia de DRV8825?
= ?

## Slide 15: A cuánto equivale la resistencia de DRV8825?
=
0,1 ohm

## Slide 16: Ichop
Todos los datos hay que buscarlos en los datasheet de cada componente.
Por ejemplo en este caso hay que buscar la Resistencia en el datasheet del drv8825 y la corriente en el datasheet del motor 17CS04A

## Slide 17: Regulación del voltaje de referencia
V(ref) = (I chop)*(5*R isense)
Vref
GND
Cuál es el voltaje de referencia para este ejemplo?
V(ref) = (1,7A)*(5*0,1ohm) = 0,85V

## Slide 18: Final de Carrera
Se utilizan para determinar las posiciones del extrusor y cama caliente

## Slide 19: Mecánico
Económicos
Fáciles de conseguir
5V GND Señal
Led de detección de tope

## Slide 20: Optico
Más preciso
Silencioso
Menos propenso a errores (no funciona con piezas mecánicas)
Más caros que los mecánicos

## Slide 21: RAMPS
Se utiliza para controlar los motores de la impresora, la cama caliente, el extrusor y otros componentes necesarios para la impresión 3D

## Slide 22: Conexiones
Resistencia Hotend
Fan de capa
Cama caliente
Alimentación 12V

## Slide 23: Conexiones
Jumpers
LCD

## Slide 24: Conexiones
PAP
X
PAP
Y
PAP
Z
PAP
Extrusor 1
PAP Extrusor 2
1 o 2 motores

## Slide 25: Conexiones
Finales de carrera
Xmin, Xmax Ymin, Ymax Zmin, Zmax
Termistores

## Slide 26: Conexiones
Drivers
OJO CON LA POSICION DE LOS DRIVERS.
VER CONEXIONES

## Slide 27: Resumen de conexiones

## Slide 28: Tipos de RAMPS
RAMPS 1,4
RAMPS 1,5
RAMPS 1,6

## Slide 29: RAMPS 1,4
RAMPS 1,4
Mas económica
Antigua
Compatible con A4988 y DRV8825
Alimentación de hasta 11A

## Slide 30: RAMPS 1,5
RAMPS 1,5
Compatible con A4988, DRV8825 y TMC
Alimentación de hasta 15A

## Slide 31: RAMPS 1,6
RAMPS 1,6
Compatible con A4988, DRV8825 y TMC
Alimentación de hasta 20A
Mejor disipación de calor que 1,5

## Slide 32: Arduino MEGA
Controla todos los procesos de la impresora y es donde el software será cargado

## Slide 33: Arduino MEGA

## Slide 34: Fin del Hardware