## Slide 1: STL vs GCode

## Slide 2: STL
Describe la geometría de un objeto en 3D
Se crea a partir de un modelo CAD o un escanéo 3D
Describe el objeto en términos de vértices y aristas

## Slide 3: GCode
Contiene las instrucciones especificas que se utilizan para la impresora 3D
Convierte el archivo STL para que la impresora sepa como hacerlo

## Slide 4: Comandos de GCODE
GCODE general
Agregados para impresora

## Slide 5: Ejemplo

## Slide 6: STL vs 3MF
STL
Archivo mas común utilizado
Compatible con la mayoría de los programas de software
Limitada información, solo describe la geometría de la superficie del objeto
Suele se más pesado que 3MF (ocupa más memoria)
3MF
Archivo más reciente
Más información de la pieza (color, textura y material)
Puede incluir información de la orientación de la pieza y la configuración de la impresión

## Slide 7: STL vs 3MF

## Slide 8: STL vs 3MF

## Slide 9: Plataformas

## Slide 10: Thingiverse
Creada por MakerBot
Permite cargar, descargar, compartir y modificar archivos
Todos los archivos son gratuitos
Todos los archivos pueden ser comentados, por lo que ayuda a los usuarios a saber como imprimir correctamente los archivos y ayuda al creador del archivo a saber si hay que hacer correcciones del mismo
thingiverse.com

## Slide 11: Cults
A diferencia thingiverse, Cults tiene archivos gratuitos y pagos
https://cults3d.com/es

## Slide 12: Otras plataformas
https://www.printables.com/es
https://www.myminifactory.com/es/
https://www.youmagine.com/

## Slide 13: Mantenimiento

## Slide 14: Corto plazo (antes de cada impresión)
Nivelación de cama caliente
Aplicar adherente a la cama caliente
Cambiar filamento si es necesario

## Slide 15: Nivelación de cama caliente
Hacerlo en caliente debido al cambio de volumen que tendrá al calentarse
Ayudarse con una hoja de 0,2mm de grosor (una hoja A4 de un bloc tiene ese grosor aproximadamente)
Si es necesario ayudarse con un archivo de impresión especial para esto

## Slide 16: Cómo sé que está nivelada?

## Slide 17: Cómo sé que está nivelada?
Muy junto
Perfecto
Muy separado

## Slide 18: Adherencia
Laca para el pelo
Plasticola en barra
Cinta de papel
Adherente para cama caliente

## Slide 19: Cambio de filamento
HACERLO EN CALIENTE!!
Cortar a 45º aproximadamente la punta del filamento nuevo que quiero colocar previo al cambio
Empujar manualmente o por pantalla hasta que salga color nuevo

## Slide 20: Largo Plazo
Aceitado de varillas
Tensionado de correas
Limpieza
Actualizacion de Software (opcional)

## Slide 21: Lubricación
Aceite lubricante genérico
(Debe ser más denso que WD40)
Poco denso y se cae de los rodamientos
(sirve para safar si es que no tengo otro, pero tendria que colocarlo mas seguido)
Previo a su colocación, limpiar las varillas con papel higienico o de cocina
Por qué no es recomendable?

## Slide 22: Tensionado de Correas
Más o menos que quede con una tensión de cuerda de guitarra
La mejor forma de saber si quedo bien es imprimiendo un cubo de calibración y ver como que la X e Y (desaparece el ghosting)

## Slide 23: Limpieza
Limpieza general
Con papel y alcohol o limpia vidrio